СПЕКТРОМЕТР ДЛЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ/ВИДИМОЙ ОБЛАСТИ Lambda 25

(Perkin-Elmer, США)

Двухлучевой спектрометр с вогнутой голографической решеткой. Предназначен для проведения различных аналитических исследований оптических спектров в УФ и видимой областях, для измерения концентрации различных веществ в водных растворах, продуктах питания, почвах и т.д.

Спектральный диапазон: 190-1100 нм

Спектральная ширина щели: 1 нм

Диапазон измерения спектральных коэффициентов направленного

пропускания (%Т): 0.0001 - 1000

Погрешность установки длины волны: 0.1 нм

Скорость сканирования: 7.5-2880 нм/мин

Уровень шума, Б (от пика к пику при 0Б, 500 нм): 0.0003

Соотношение Сигнал/Шум: 12500:1

Управление и обработка данных:

с ПС под управлением программы UV WinLab

ИК ФУРЬЕ-СПЕКТРОМЕТР ФСМ1210

(Мониторинг, Россия)

Фурье-спектрометр предназначен для регистрации и исследования оптических спектров в инфракрасной области, для количественного анализа и контроля качества в химической, нефтехимической, полупроводниковой, фармацевтической, пищевой и парфюмерной промышленности, осуществления экологического контроля, криминалистической и др. видов экспертиз.

| Спектральный диапазон, см-1 | 400–7800 |
| --- | --- |
| Спектральное разрешение, см-1 | 0.5 |
| Отношение сигнал/шум (СКО, 1 мин, 4 см-1) | >20000 |
| Тип пироприемника | LiTaO3 |

Микроскоп инфракрасный МИК15

(Мониторинг, Россия)

Микрозонный ИК-анализ. Снятие инфракрасного спектра в области размером до 20 мкм.

Мин. размер зоны 20 мкм

ГАЗОВЫЙ ХРОМАТОМАСС-СПЕКТРОМЕТР GCMS-QP2010 S

с прямым вводом пробы

(Shimadzu, Япония)

Газовый хроматомасс-спектрометр GCMS_QP2010S предназначен для определения качественного и количественно состав смесей органических соединений. Данная модель оснащена быстрейшим из представленных на мировом рынке квадруполем с максимальной частотой обработки данных 50 Гц и максимальной скоростью сканирования 10000 amu/c. В сочетании с хроматографом GC-2010, сконструированным для быстрой хроматографии.

Возможность проведения анализа с прямым вводом пробы в масс-спектрометр придает этому  прибору еще большую гибкость. В режиме прямого ввода можно исследовать структуры с высокой температурой кипения, которые не могут быть изучены хроматографически.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масс-спектрометр (MS)

Диапазон регистрируемых масс 	m/z 1.5 – 900

Максимальная скорость сканирования 	10000 amu/s

Источник ионнов 	Два филамента

Способы ионизации 	Электронный удар

Система вакуумирования 	Турбомолекулярный насос (65 л/с)

Масс_спектрометр 	Квадрупольный

Чувствительность 	В режиме SCAN:

- 1 пг ортофторнафталина (S/N=30)

В режиме SIM:

- 100 фг ортофторнафталина (S/N=30)

Газовый хроматограф (GC)		GC_2010 с инжектором split/splitless,

Прямой ввод пробы (DI)

Температурный режим 	от комнатной до 500 С

Металлографический цифровой комплекс Альтами Мет вариант 1

Этот микроскоп предназначен для исследования микроструктуры металлов и сплавов в отраженном свете в светлом и темном поле при прямом освещении. Микроскоп применяется в металлографических лабораториях научно-исследовательских институтов и предприятий металлургической, микроэлектронной, машиностроительной промышленности, а также в учебных заведениях.

Наличие фотоприставки дает возможность получать цифровые снимки высокого качества на экране компьютера с последующей обработкой или оценкой компьютерными методами.

Альтами МЕТ вариант 1 является аналогом микроскопа Метам РВ, превосходя его абсолютно по всем параметрам

Увеличение: Стандартная комплектация: 40х-1250х

С дополгительной оптикой: 25х-1600х

Насадка: бинокулярная с наклоном 45°, с диоптрийной подстройкой (±5 диоптрий) и с изменяемым межзрачковым расстоянием 55-75 мм

Технические характеристики

Окуляры: - WF10х/18 мм;

- WF12.5x/15 мм;

- WF10x/18 мм со шкалой + микрометр (1/0,01 мм);

- WF16X/11 (опционально)

Револьверное устройство: 4-х позиционное

Набор объективов: планахроматические объективы:

- 10х/0.25, 20x/0.40, 40х/0.65, 100х/1.25МИ

- 2.5х/0.07, 4х/0.10 (опционально)

Предметный столик: прямоугольный 180х155 мм, диапазон перемещений 75х50 мм

3 сменные вставки

Поляризация: в комплекте поляризатор, анализатор

Фокусировка: - коаксиальные винты грубой и точной фокусировки

- встроенный механизм для защиты препарата при быстрой смене

- регулировка плавности хода

Освещение: - галогенная лампа 30Вт 12В;

- плавной регулировкой яркости

Система визуализации: - цифровой фотоаппарат Canon PowerShot A640 (10 MPix);

- оптический адаптер;

- ПО для управления фотоаппаратом с компьютера

Шлифовально-полировальный станок ПОЛИЛАБ-П22Д

с комплектом расходных материалов

Включает шлифовально-полировальный станок ПОЛИЛАБ-П22Д, приспособления и расходные материалы

Станок ПОЛИЛАБ П предназначен для подготовки образцов для металлографии.

Станок двухскоростной (150 и 300 об/мин.), двухдисковый, диски диаметром 250 мм, независимое управление. Имеется возможность подачи воды при шлифовке и полировке пробы.

Отличительные особенности

- Корпус станка изготовлен из армированного пластика высокого качества, металлические детали из нержавеющей стали, что исключает возможность коррозии

- Оборудован быстросменяемыми алюминиевыми дисками, что позволяет быстро менять сукна и камни.

- Простой интерфейс управления.

УСТАНОВКА ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА "ТЕРМОСКАН-2"

Разработана в ООО "Аналитприбор" в 2004 г. Не имеет отечественных аналогов!

Назначение: Определение температуры и величины тепловых эффектов при:

- кристаллизации

- испарении

- полиморфных превращениях

- плавлении

- разложении

- химических реакциях

Области применения:

- анализ образцов твердых и сыпучих тел, жидкостей на содержание летучих и твердых примесей

- определение влажности сыпучих тел

- количественный анализ фракционного состава жидких и твердых смесей

Решает широкий круг задач в пищевой, металлургической, нефтяной, деревообрабатывающей, угольной промышленности, экспертно-криминалистической деятельности, органическом и неорганическом синтезе, аналитической химии.

Технические характеристики:

- управление температурным режимом, сбор данных и их обработка осуществляются с помощью специальной программы Thermoscan ®, (требование к операционной системе Windows 98 и выше). Подъем и опускание нагревательного элемента автоматическое.

- сосуды для образцов - кварцевые;

- вес навески образца - 0.5 г;

- скорость нагрева - 0.5; 1.0; 2.5; 5.0; 7.5; 10; 20 град/мин (набор скоростей может быть изменен);

- максимальная температура нагрева - 1000 С;

- время анализа от 5 до 90 минут;

Модульный программный блок управления и питания

группой вакуумных установок  VPT.070

Гибкое изменение алгоритмов и замена средств управления технологическими параметрами вакуумной установки с возможностью модульного подключения источников питания дугового, магнетронного, ионного и импульсного разряда (базовая версия – блок питания дугового и блок питания импульсного углеродного испарителей).

Блок выполнен виде отдельных сопрягаемых электрически друг с другом функциональных модулей.

Модульный блок управления, далее МБУ, предназначен для управления работой вакуумной установкой, далее ВУ, контроля, визуализации технологических параметров в автоматическом и в ручном режимах.

Управляющая часть целиком располагается в одном модуле управления, далее МУ.

МУ представляет собой однообъемную функциональную стойку (800х1860х800), включающую в себя двухуровневую (1-й уровень(или подсистема) управления – релейная логика, 2-ой уровень(или подсистема) управления – программируемый контроллер с системой технологических регуляторов-измерителей вакуума.

Полуавтоматический режим представляет собой ручной режим управления, при этом, система технологических регуляторов-измерителей вакуума переходит в состояние только отображения технологических параметров без выдачи управляющих сигналов на регулирующие органы.

Автоматический режим обеспечивает управление, построенное на программных принципах обработки информации, поступающей от датчиков вакуума, а также всего ряда дискретных сигналов состояния функциональных узлов (исполнительных органов). Технологический контроллер управления последовательно опрашивает различные датчики, принимает дискретные и аналоговые сигналы состояния оборудования ВУ. Он же вычисляет значения выходных управляющих воздействий по программе, соответствующей алгоритму управления и выдает сигналы управления системе технологических регуляторов и силовым реле.

Управление обеспечивается с передней панели МУ, где располагается вся переключающая и информационная аппаратура.

Информационное обеспечение работы оператора осуществляется посредством контроля аварийной и предупредительной сигнализации, регистрации необходимых параметров, (получением текущей информации о состоянии оборудования и параметрах технологического цикла), визуализации параметров в цифровом виде.

Задание оператором управляющих воздействий и ввод параметров осуществляется с помощью клавиш, расположенных на панели МУ и управляющего контроллера.

Ввод/вывод технологических параметров и управляющих воздействий:

- значение вакуума от 3(трех) термопарных вакуумных датчиков типа ПМТ-2 и магнетронного вакуумного датчика типа ПММ-32 на цифровом индикаторе 8(восьми)-канального технологического регулятора ТРМ-138 и контроллера М-180;

- пороговых значений "низкого" вакуума (ПМТ) функций позиционного регулирования -  клавишная панель 8(восьми)-канального технологического регулятора ТРМ-138;

- управление силовой и контрольной логикой -  клавишная панель МУ;

- контроль аварийной и предупредительной сигнализации - светосигнальная и звуковая аппаратура на панели ШУ;

- питание вакуумных датчиков типа ПМТ-2 – блок питания СТ-562.

ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ ТИ1-14

Гелиевый масс-спектрометрический течеискатель с паромасляным насосом предназначен для испытания на герметичность изделий любого объема, допускающих откачку внутренней полости или заполнение её гелием, для использования в промышленности и научных исследованиях при обнаружении и установлении мест расположения единичных течей в электровакуумных и полупроводниковых приборах, во всех видах вакуумных систем и вакуумированных объектов в процессе их изготовления и эксплуатации, различных герметизированных неоткачиваемых объектов и изделий.

Течеискатель выполнен в виде переносного прибора, состоящего из двух блоков:

- вакуумной системы и регистрирующего устройства;

- имеются два катода в анализаторе;

- введено полуавтоматическое управление;

- в качестве пробного газа используется He4 и He3;

- производится автоматизация процесса выхода на режим высоковакуумной откачки и выключения прибора;

- прибор защищен: от аварийного выключения напряжения питающей сети, от аварийного повышения давления на входе прибора, от превышения давления в анализаторе и т.д.;

- звуковая, световая, стрелочная индикация сигнала течей;

- для введения информации о наличии течей во внешние устройства имеются выходы: линейный, логарифмический, экспоненциальный.

Условия эксплуатации:

- Температура окружающей среды от 283 до 308 К (от10 до 35оС)

- Относительная влажность воздуха до 80% при t=298 К (25 оС)

- Атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.).

Технические характеристики :

| Минимальный поток гелия, регистрируемый течеискателем без дросселирования откачки при остаточном давлении в массспектрометрическом анализаторе, не более | 7х10-12 м3 Па/с |
| --- | --- |
| Максимальный поток гелия, регистрируемый течеискателем с дросселированием, не более | 7х10-13 м3 Па/с |
| Сохраняемость жидкого азота в охлаждаемой ловушке, не менее | 16 ч |

Атомно-силовой и туннельный сканирующий микроскоп

СЗМ фемтоСкан Онлайн

(ООО "Центр перспективных технологий", МГУ)

Атомно-силовая и туннельная сканирующая микроскопия нанобъектов.

Туннельный микроскоп «Умка 02-Е»

(Концерн «наноиндустия», Россия)

Туннельная микроскопия и исследование электрофизических свойств

Спектроэллипсометр (Микроскан)

Определение толщин, спектров поглощения и спектров отражения пленочных материалов. Измерение оптических характеристик пленочных материалов в интервале 300-900 нм.

Радиоспектрометр РЭ 1306

(Разработан СКБ аналитического приборостроения АН СССР совместно с Институтом физической химии им. Л.Я. Карпова. г. Санкт Петербург)

Предназначен для измерения количества парамагнитных центров в исследуемых веществах и проведения температурных исследований в широком интервале температур.

Дифрактометр рентгеновский ДРОН-3М

Определение структуры, анализ структурных дефектов, напряжений, фазовый анализ (в том числе тонких пленок, дисперсных частиц), анализ твердых растворов и другие виды исследования на поликристалллических и моно-кристаллических объектах.

Спектрометр фотоэлектрический вакуумный ДФС-51 «SL»

Определение концентраций химических элементов, в том числе углерода, серы и фосфора, в черных металлах. Количество одновременно анализируемых элементов-24; электронно-регистрирующее устройство SL11, источник возбуждения спектра - ИВС 500, программное обеспечение GRAD.

Спектрометр фотоэлектрический МФС-5 «SL»

Количественный эмиссионный спектральный анализ чёрных металлов, медных и алюминиевых сплавов на основной и примесный состав; количество одновременно анализируемых элементов-16; источник возбуждения спектра – универсальный генератор искры, дуги постоянного и переменного  токов, импульсного разряда -УГЭ-4, программное обеспечение «GRAD»

Портативный многоосновной оптико-эмиссионный анализатор

PMI MASTER/ PMI MASTER PLUS

Переносной спектрометр для разбраковки, химического анализа и идентификации марки металла непосредственно на рабочей площадке мелких деталей и больших конструкций без разрушения. Калибровка для трёх матриц –железо, алюминий, медь- в широком диапазоне содержаний. Регистрация спектра с использованием технологии ССD. Возможность работы от встроенного аккумулятора 12В; работа в режимах" искра" и "дуга"; определение углерода, серы, фосфора с высокой точностью; возможность измерения образцов со сложной и неровной поверхностью благодаря обтекания электрода аргоном "JET Stream»

Анализатор углерода и серы LECO CS-144

Определение содержаний углерода и серы в металлах.

Диапазон измерений углерода 0-99.9%, серы 0.001-0.3%;

время одного измерения - 30с;

метод измерений- инфракрасная абсорбция.

Атомно- абсобционный спектрофотометр КВАН-Z. ЭТА

Измерение содержания металлов в жидких средах методом ААА с применением электротермической атомизации, предел обнажения 0.01мкг/дм3.

Оптический эмиссионный спектрометр POLIVAC Е-980

(Hilger Analytical, Великобритания)

Определение концентраций химических элементов, в том числе углерода, серы и фосфора, в черных металлах. Количество одновременно анализируемых элементов-20; искровой источник возбуждения спектра, полное компьютерное управление всеми рабочими операциями.

Анализатор многоканальный атомно-эмиссионных спектров МАЭС в комплекте с спектрогафом PGS-2, лазерным микроанализатором LMA 10 и генератором «Шаровая молния»

Измерение интенсивностей спектральных линий с помощью фотодиодов, преобразование световых сигналов в электрический сигнал  и цифровую форму, передачу их в компьютер и проведение анализа. Применяется для количественного, полуколичественного и качественного анализа элементного состава вещества. Количество фотодиодных линеек -8, количество диодов в линейке-2580, разрешающая способность -12.5 мкм..

Спектрограф: 4 сменных дифракционных решётки, работающих в 1-м, 2-м и 3-м порядках, спектральный диапазон-200-1100 нм, увеличение разрешающей способности двойным лучепреломлением.

Лазерный микроанализатор предназначен для локального исследования любых твёрдых объектов методом лазерного эмиссионного микро-спектроанализа. Активный элемент лазера-рубиновый стержень.

Источник возбуждения спектра - генератор «Шаровая молния», сила тока дуговых разрядов 0.5-40А, амплитуда дуговых разрядов-до 250А, возможность выбора режимов возбуждения для одновременного определения основных компонентов и легирующих добавок.

Многоканальный рентгеновский спектрометр СРМ-25-16С

Определение концентраций химических элементов, в том числе, серы и фосфора, в черных  и цветных металлах. Количество одновременно анализируемых элементов-16; источник первичного рентгеновского излучения – рентгеновская трубка с положительной полярностью типа 3РХВ2; материал анода Rh; детекторы рентгеновского излучения - проточные и сцинтилляционные счётчики.

Электронный микроскоп «STEREOSCAN 150»

Исследование объектов в диапазоне увеличений 20-100000 крат

Разрешение 6 нм

Электронный микроскоп ЭМВ-100ЛМ

Исследование объектов в диапазоне увеличений 400-600000 крат

Разрешение 0,3 нм

Машина разрывная EUS-100 (пульсатор)

WMW «HECKERT», ГДР,

Растяжение-сжатие от 0-100 тонн, импульсные- циклические нагрузки

Машина разрывная ZD-10/90

WMW «HECKERT», ГДР

сжатие от 0-10 тонн

Машина разрывная  ИР-5040-5

ПО «Точприбор»

Растяжение 0-500 кгс

Климатическая камера тепло-холод ТермоФаг-TV-1000

ООО «Нева-Автоматика»

От -70 до + 100 Сº

Машина разрывная 1255 «INSTRON»

Англия, «INSTRON»

Растяжение-сжатие от 0-100 тонн, импульсные- циклические нагрузки

Машина для испытаний на трение и износ СМЦ-2

ПО «Точприбор»

Момент трения 15-150 кгс·см

Вакуумная магнетронная установка ТС 1200

ООО «Научно-производственная фирма «Техносфера»

Синтез вакуумных покрытий методом магнетронного распыления (4 горизонтальных планарных магнетрона; потребляемая мощность 50 кВт.)